平顶山市中医医院新城区分院一期工程（含全科医生临床培养基地项目）

绿色施工实施方案

编制人:

审核人:

审批人:

河南省工建集团有限责任公司

2018年4月

目 录

1．工程概况	- 1 -

1.1  工程建设概况	- 1 -

1.2  建筑设计概况	- 1 -

门诊医技楼建筑设计概况	- 1 -

1#病房楼建筑设计概况	- 2 -

2#病房楼建筑设计概况	- 3 -

制剂楼建筑设计概况	- 5 -

医疗气体站房建筑设计概况	- 7 -

地下室建筑设计概况	- 9 -

人防地下室建筑设计概况	- 10 -

1.3 工程结构设计概况	- 10 -

门诊医技楼结构设计概况	- 10 -

1#、2#病房楼结构设计概况	- 11 -

制剂楼楼结构设计概况	- 11 -

医疗气体站结构设计概况	- 12 -

地下室结构设计概况	- 13 -

1.4 自然环境和场地条件	- 13 -

（施工现场条件及水、电、道路及周边调查资料）	- 13 -

2. 编制依据	- 13 -

3. 施工部署	- 14 -

3.1  编制原则与编制内容	- 14 -

3.2  绿色施工组织机构	- 15 -

3.3  实施管理	- 17 -

3.4  评价管理	- 17 -

3.5  人员安全与健康管理	- 17 -

3.6  绿色施工的一般规定	- 17 -

4. 环境保护	- 18 -

4.1 扬尘控制	- 18 -

4.2 噪音与振动控制	- 21 -

4.3 光污染控制	- 24 -

4.4 水污染控制	- 24 -

4.5 土壤保护	- 25 -

4.6 建筑垃圾控制	- 25 -

4.7 地下设施、文物和资源保护	- 26 -

5. 节材与材料资源利用	- 26 -

5.1 节材措施	- 26 -

5.2 结构材料	- 27 -

5.3 围护材料	- 27 -

5.4 装饰装修材料	- 27 -

5.5 周转材料	- 28 -

5.6 其它材料	- 28 -

6.  节水与水资源利用	- 28 -

6.1 提高用水效率	- 28 -

6.2 非传统水源利用	- 29 -

7.  节能与能源利用	- 29 -

7.1 节能措施	- 29 -

7.2 机械设备与机具	- 30 -

7.3 生产生活及办公临时设施	- 30 -

7.4 施工用电及照明	- 30 -

8. 节地与施工用地保护	- 30 -

8.1 临时用地指标	- 30 -

8.2  临时用地保护	- 31 -

8.3  施工总平面布置	- 31 -

9. 环境保护工作的内业资料	- 31 -

9.1建筑施工场地示意图	- 31 -

9.2施工现场环境保护措施	- 32 -

9.3环境保护自保体系	- 32 -

9.4环保活动及自检整改记录	- 32 -

9.5噪声、扬尘自我监控记录	- 32 -

9.6环境保护教育考核记录要求	- 32 -

9.7自检表  (施工现场检查评分记录表<环境保护>)	- 32 -

9.8施工工地环境保护审批表/夜施许可证	- 33 -

9.9固体废弃物清运协议	- 33 -

9.10有关环保法律法规、标准、文件单独存放。	- 33 -

10．职业健康与安全	- 33 -

10.1  场地布置及临时设施建设	- 33 -

10.2  作业条件及环境安全	- 33 -

10.3  职业健康	- 34 -

10.4  卫生防疫	- 34 -

# 1．工程概况

## 1.1  工程建设概况

| 工程名称 | 平顶山市中医医院新城区分院一期工程（含全科医生临床培养基地项目） | 工程地址 | 平顶山市新城区翠竹路与复兴路交叉口东南角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | Ⅰ类公共建筑 | 建设规模 | 112279.8㎡ |
| 建设单位 | 平顶山国控新城中医院管理有限公司 | 监理单位 | 河南育兴建设工程管理有限公司 |
| 设计单位 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 | 化工部郑州地质工程勘察院 |
| 总包单位 | 河南省工建集团有限责任公司 | 承包范围 | 图纸设计（合同）内的全部工作 |
| 合同工期 | 729日历天 | 安全目标 | 杜绝死亡重伤事故，轻伤率小于2‰ |
| 质量目标 | 合格，争创河南省中州杯工程 | 文明施工目标 | 省级安全文明工地 |
| 绿色施工 | 河南省建筑业绿色施工示范工程 | 新技术应用目标 | 河南省新技术应用示范工程 |

## 1.2  建筑设计概况

### 门诊医技楼建筑设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程名称：平顶山市中医医院新城区分院一期工程门诊医技楼 | 面 积 | 33949.63m2 | 地下面积 | （为地下车库） |
|  |  |  | 地上面积 | 33949.63m2 |
|  | 层 数 | 地上五层、地下一层（为地下车库） |
|  | 层 高 | 地下一层层高6.6m、一层层高5.2m、二至五层层高4.5m |
|  | 建筑高度 | 23.5m |
| 建筑使用功能 | 地下一层 | 停车、门诊落客区 |
|  | 一层 | 门诊大厅、挂号、收费、出入院办理、门诊办公、病院服务中心、优诊室、医患沟通室、疾控科、感染疾病科门诊、急诊、急救、影像科、中心药房、透析室 |
|  | 二层 | 内科A(脑病、心病)、内科B(内分泌、肾病)、内科C(消化呼吸、肝病)、内科D(普通专家诊区)、内镜科、功能检查科、检验科、超声诊断科； |
|  | 三层 | 肛肠科、周围血管科、骨伤科、外科、皮肤科、整形美容科、疼痛科、针灸推拿科、门诊手术、休息区、男性病科、妇产科 |
|  | 四层 | 眼科、耳鼻喉科、口腔科、静配中心、国医堂、中医文化馆、病理科、血库、供应中心、治未病科、体检中心 |
|  | 五层 | 全科医师培训中心A、B、C(400座学术报告厅)、D、E、手术中心；屋面设置有医疗气体站房及手术中心机房。 |
| ±0.00m绝对高程 | 105.9m |
| 装修 | 内墙面 | 干挂石质板材墙面；水泥砂浆乳胶漆内墙面；干挂玻璃砖墙面；防辐射墙面；釉面砖墙面；干挂玻化砖墙面；水泥砂浆墙面；复合钢板墙面； |
|  | 外墙面 | 涂料外墙面；干挂石材外墙面 |
|  | 楼地面 | 陶瓷地砖楼地面；细石混凝土防水楼面；防滑医用橡胶楼面；陶瓷地砖防水楼地面；防静电活动地板楼面；水泥砂浆楼面；防辐射楼面；石材楼面； |
|  | 顶棚 | 铝合金龙骨矿棉吸音板吊顶；乳胶漆顶棚；防辐射顶棚；铝合金方形板顶棚；水泥砂浆顶棚 |
|  | 坡道 | 40厚毛面花岗岩板 |
| 门窗 | 甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门、平开夹板门、防辐射门窗、电磁屏蔽门窗、复合防火卷帘门、铝合金防雨百叶窗、中空玻璃窗（隔热金属型材 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明）、固定钢质防火窗 |
| 防水 | 地下室外墙、底板 | 4+3厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐低温-25℃） |
|  | 地下室种植顶板 | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）+4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）（耐低温-25℃） |
|  | 屋面 | 五层屋面、一层局部屋面为上人屋面，做法为地砖保护层屋面，采用两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）；楼梯间等小屋面为不上人屋面采用水泥砂浆保护层屋面，采用两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）；坡屋面为不上人屋面，用一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）。一层内庭院种植屋面及大屋面种植屋面，防水层采用4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）+4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型） |
|  | 有水用房 | 1.5厚合成高分子防水涂料 |
|  | 消防水池 | 10厚氯丁胶防水砂浆 |
| 屋面工程 | 10厚防滑地砖；种植土及植被层；40厚C20混凝土；20厚1：2.5水泥砂浆保护层；屋面瓦 |
| 节能、保温工程 | 外墙：50mm厚岩棉板；屋面：50mm厚挤塑聚苯板，B1级； 外窗：中空玻璃窗，（隔热金属型材 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明）。 |

### 1#病房楼建筑设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程名称：平顶山市中医医院新城区分院一期工程1#病房楼 | 面 积 | 24353.77m2 | 地下面积 | （为地下车库） |
|  |  |  | 地上面积 | 24353.77m2 |
|  | 层 数 | 地上十五层、地下一层（为地下车库） |
|  | 层 高 | 地下一层层高6.6m、一层层高5.2m、二至六层层高4.5m、七至十五层层高3.9m |
|  | 建筑高度 | 62.8m |
| 建筑使用功能 | 地下一层 | 主副食操作间、餐厅、设备间 |
|  | 一层 | 介入中心 |
|  | 二层 | 成人康复中心 |
|  | 三至四层 | 病房 |
|  | 五层 | ICU大厅 |
|  | 六至十五层 | 病房 |
| ±0.00m绝对高程 | 105.9m |
| 装修 | 内墙面 | 干挂石质板材墙面；乳胶漆内墙面；釉面砖墙面；干挂玻化砖墙面；水泥砂浆墙面； |
|  | 外墙面 | 涂料外墙面；干挂石材外墙面 |
|  | 楼地面 | PVC同质透芯塑胶楼面；陶瓷地砖楼地面；细石混凝土防水楼面；医用橡胶板楼面；陶瓷地砖防水楼地面；防辐射楼面 |
|  | 顶棚 | 乳胶漆顶棚；铝合金方形板顶棚；水泥砂浆顶棚 |
|  | 坡道 | 40厚毛面花岗岩板 |
| 门窗 | 甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门、平开夹板门、平开条形玻璃门 中空玻璃窗（隔热金属型材 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明） |
| 防水 | 地下室外墙、底板 | 4+3厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐低温-25℃） |
|  | 地下室种植顶板 | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）+4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）（耐低温-25℃） |
|  | 屋面 | 非种植屋面：两层4厚SBS改性沥青防水卷材；种植屋面：4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材；坡屋面：2厚贴必定PET自粘防水卷材 |
|  | 有水用房 | 1.5厚合成高分子防水涂料 |
|  | 消防水池 | 10厚氯丁胶防水砂浆 |
|  | 混凝土雨棚 | 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 |
| 屋面工程 | 10厚防滑地砖；种植土及植被层；40厚C20混凝土；20厚1：2.5水泥砂浆保护层；屋面瓦 |
| 节能、保温工程 | 外墙：50mm厚岩棉板；屋面：50mm厚挤塑聚苯板，B1级； 外窗：中空玻璃窗，（隔热金属型材 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明）。 |

### 2#病房楼建筑设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程名称：平顶山市中医医院新城区分院一期工程2#病房楼 | 面 积 | 24470.77m2 | 地下面积 | （为地下车库） |
|  |  |  | 地上面积 | 24470.77m2 |
|  | 层 数 | 地上十五层、地下一层（为地下车库） |
|  | 层 高 | 地下一层层高6.6m、一层层高5.2m、二至六层层高4.5m、七至十五层层高3.9m |
|  | 建筑高度 | 62.8m |
| 建筑使用功能 | 地下一层 | 设备间 |
|  | 一层 | 儿科门诊 |
|  | 二层 | 儿童康复门诊 |
|  | 三至四层 | 病房 |
|  | 五层 | 产房 |
|  | 六层 | NICU、PICU |
|  | 七至十二层 | 病房 |
|  | 十三至十五层 | 全科医师培训中心 |
| ±0.00m绝对高程 | 105.9m |
| 装修 | 内墙面 | 干挂石质板材墙面；乳胶漆内墙面；釉面砖墙面；水泥砂浆墙面； |
|  | 外墙面 | 涂料外墙面；干挂石材外墙面 |
|  | 楼地面 | PVC同质透芯塑胶楼面；陶瓷地砖楼地面；细石混凝土防水楼面；医用橡胶板楼面；陶瓷地砖防水楼地面；防辐射楼面 |
|  | 顶棚 | 乳胶漆顶棚；铝合金方形板顶棚；水泥砂浆顶棚 |
|  | 坡道 | 40厚毛面花岗岩板 |
| 门窗 | 甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门、平开夹板门、平开条形玻璃门 中空玻璃窗（隔热金属型材 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明） |
| 防水 | 地下室外墙、底板 | 4+3厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐低温-25℃） |
|  | 地下室种植顶板 | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）+4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）（耐低温-25℃） |
|  | 屋面 | 非种植屋面：两层4厚SBS改性沥青防水卷材；种植屋面：4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材；坡屋面：2厚贴必定PET自粘防水卷材 |
|  | 有水用房 | 1.5厚合成高分子防水涂料 |
|  | 消防水池 | 10厚氯丁胶防水砂浆 |
|  | 混凝土雨棚 | 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 |
| 屋面工程 | 10厚防滑地砖；种植土及植被层；40厚C20混凝土；20厚1：2.5水泥砂浆保护层；屋面瓦 |
| 节能、保温工程 | 外墙：50mm厚岩棉板；屋面：50mm厚挤塑聚苯板，B1级； 外窗：中空玻璃窗，（隔热金属型材 6mm中透光 Low-E+12mm氩气+6mm透明）。 |

### 制剂楼建筑设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程名称：平顶山市中医医院新城区分院一期工程制剂楼 | 面 积 | 5681.84m2 | 地下面积 | / |
|  |  |  | 地上面积 | 5681.84m2 |
|  | 层 数 | 地上六层 |
|  | 层 高 | 一层层高5.2m、二至六层层高4.8m |
|  | 建筑高度 | 29.5m |
| 建筑使用功能 | 一层 | 煎药房、药物提取车间、中间仓库（原辅材料库、内外包装材料库、成品库） |
|  | 二层至四层 | 药物制剂车间 |
|  | 五层 | 中间仓库（器械库房、总务库房、中西药库房） |
|  | 六层 | 院区行政办公 |
| ±0.00m绝对高程 | 105.9m |
| 装修 | 内墙面 | 矿棉吸声板内墙面；乳胶漆内墙面；釉面砖墙面；水泥砂浆墙面； |
|  | 外墙面 | 涂料外墙面 |
|  | 楼地面 | 陶瓷地砖楼地面；水泥砂浆楼地面；细石混凝土防水楼地面；PVC塑胶楼地面；陶瓷地砖防水楼地面； |
|  | 顶棚 | 乳胶漆顶棚；铝板吊顶；水泥砂浆顶棚；金属板材吊顶；矿棉吸音板吊顶；硅酸钙板吊顶 |
|  | 坡道 | 40厚毛面花岗岩板 |
| 门窗 | 甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门、平开夹板百叶门、平开夹板门、断热铝合金低辐射中空玻璃 6+12A+6 遮阳型 |
| 防水 | 屋面 | 上人屋面做法为地砖保护层屋面，采用4.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）+3.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）；楼梯间等小屋面为不上人屋面采用水泥砂浆保护层屋面，采用4.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）+3.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）；坡屋面采用为坡瓦屋面（无保温），采用4.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） |
|  | 卫生间、电井、暖井 | 1.5厚合成高分子防水涂料 |
|  | 电梯基坑 | 4厚SBS改性沥青防水卷材 |
| 屋面工程 | 地砖保护屋面；水泥砂浆保护层屋面；屋面瓦； |
| 节能、保温工程 | 外墙：30mm厚岩棉板；屋面：30mm厚挤塑聚苯板，B1级； 外窗：断热铝合金低辐射中空玻璃 6+12A+6 遮阳型 |

### 医疗气体站房建筑设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程名称：平顶山市中医医院新城区分院一期工程医疗气体站房 | 面 积 | 232.09m2 | 地下面积 | / |
|  |  |  | 地上面积 | 232.09m2 |
|  | 层 数 | 地上一层 |
|  | 层 高 | 一层层高4.2m |
|  | 建筑高度 | 4.5m |
| 建筑使用功能 | 汇流排间、值班室、控制室、分气缸室、储藏间 |
| ±0.00m绝对高程 | 105.9m |
| 装修 | 内墙面 | 乳胶漆内墙面；水泥砂浆墙面 |
|  | 外墙面 | 涂料外墙面 |
|  | 地面 | 陶瓷地砖地面；水泥砂浆地面 |
|  | 顶棚 | 乳胶漆顶棚；水泥砂浆顶棚 |
| 门窗 | 甲级防火门、平开夹板门、隔热金属型材 6mm 中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明；铝合金防雨百叶窗 |
| 防水 | 屋面 | 两层4厚SBS改性沥青防水卷材 |
| 屋面工程 | 1：2.5水泥砂浆保护层屋面 |
| 节能、保温工程 | 外墙：100mm厚岩棉板；屋面：80mm厚挤塑聚苯板，B1级； 外窗：隔热金属型材 6mm 中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明 |

### 地下室建筑设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程名称：平顶山市中医医院新城区分院一期工程地下室 | 面 积 | 23971.58m2 | 地下面积 | 23805.94m2 |
|  |  |  | 出地面楼梯间及其他面积 | 165.64m2 |
|  | 层 数 | 地下一层 |
|  | 层 高 | 车库部分层高5.1m；主楼范围人防区层高5.6m；主楼范围非人防区层高6.6m |
| 建筑使用功能 | 机械车库、人防工程、餐厅、设备用房 |
| ±0.00m绝对高程 | 105.9m |
| 装修 | 内墙面 | 水泥砂浆内墙面；乳胶漆墙面；釉面砖墙面 |
|  | 外墙面 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层+4+3厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐低温-25℃）+50厚膨胀聚苯板；涂料墙面（出地面楼梯间及风井） |
|  | 地面 | 陶瓷地砖地面、陶瓷地砖防水地面；水泥砂浆地面；细石混凝土地面；金属骨料耐磨地面；防油渗混凝土地面； |
|  | 顶棚 | 水泥砂浆顶棚；乳胶漆顶棚；底板保温顶棚；大白浆顶棚；铝板吊顶顶棚 |
|  | 坡道 | 100厚C20混凝土 |
| 门窗 | 甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门、平开夹板门、平开夹板百叶门、铝合金防雨百叶窗、断热铝合金白色中空玻璃窗（5+9A+5）、钢制防火卷帘门 |
| 防水 工程 | 消防水池 | 10厚氯丁胶乳防水砂浆 |
|  | 外墙及底板 | 4+3厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐低温-25℃） |
|  | 顶板 | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）（耐低温-25℃）+4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） |
| 屋面工程 | 地下室顶板：70厚C20细石混凝土保护层、30厚粗砂垫层、土工布过滤层（≥200g/m²）、种植土及植被层 楼梯间、风井屋面：20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |

### 人防地下室建筑设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程名称：平顶山中医医院新城区分院一期工程人防地下室 | 面 积 | 12661m2 |
|  | 层 数 | 车库地下一层 |
|  | 层 高 | 车库部分层高5.1m；主楼范围人防区层高5.6m；主楼范围非人防区层高6.6m |
|  | 区域 | D-1~D-16轴/D-J~D-K轴 |
| ±0.00m绝对高程 | 105.9m |
| 装修 | 内墙面 | 水泥砂浆内墙面；乳胶漆墙面；釉面砖墙面 |
|  | 外墙面 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层+4+3厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐低温-25℃）+50厚膨胀聚苯板；涂料墙面（出地面楼梯间及风井） |
|  | 地面 | 陶瓷地砖地面、陶瓷地砖防水地面；水泥砂浆地面；细石混凝土地面；金属骨料耐磨地面；防油渗混凝土地面； |
|  | 顶棚 | 水泥砂浆顶棚；乳胶漆顶棚；底板保温顶棚；大白浆顶棚；铝板吊顶顶棚 |
|  | 坡道 | 100厚C20混凝土 |
| 门窗 | 人防门、甲级防火门、乙级防火门、复合防火卷帘门、铝合金防雨百叶窗 |
| 防水工程 | 消防水池 | 10厚氯丁胶乳防水砂浆 |
|  | 外墙及底板 | 4+3厚SBS改性沥青防水卷材（II型）（耐低温-25℃ |
|  | 顶板 | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（II型）（耐低温-25℃）+4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） |
| 屋面工程 | 地下室顶板：70厚C20细石混凝土保护层、30厚粗砂垫层、土工布过滤层（≥200g/m²）、种植土及植被层 楼梯间、风井屋面：20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |

## 1.3 工程结构设计概况

### 门诊医技楼结构设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程地基 | 持 力 层 | 第3层粉质黏土（fak=260kPa) |
|  | 地下水位 | 自然地坪以下3m~4.9m（标高约100.8m） |
|  | 地下土质 | 粉土、粉质黏土、细砂 |
| 结构形式 | 基 础 | 700mm厚筏板基础 |
|  | 结 构 | 钢筋混凝土框架结构 |
|  | 结构抗震等级 | 抗震设防烈度为6度 |
| 二次结构 | 填充墙采用蒸压加气混凝土砌块（A3.5级/B06，干体积密度625kg/m3）。墙体位于土中时采用MU20烧结煤矸石砖，M10水泥砂浆砌筑。 |
| 砼强度等级 | 地下室外墙及筏板采用C35P8；框架柱（基础顶~9.65 C40、与地下室外墙相连柱子 C35、标高9.65m以上 C30）；基础垫层采用C15；构造柱、过梁、圈梁、节点板采用C25； |
| 钢筋类别 | 种 类 | HPB300、HRB400 |
|  | 接头形式 | 水平钢筋连接：楼板钢筋采用搭接连接；梁钢筋直径12mm~14mm采用搭接，16mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接 竖向钢筋连接：剪力墙、框架柱钢筋直径12mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接。 |

### 1#、2#病房楼结构设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程地基 | 持 力 层 | 第3层粉质黏土（fak=260kPa) |
|  | 地下水位 | 自然地坪以下3m~4.9m（标高约100.8m） |
|  | 地下土质 | 粉土、粉质黏土、细砂 |
| 结构形式 | 基 础 | 1350mm厚筏板基础 |
|  | 结 构 | 框架剪力墙结构 |
|  | 结构抗震等级 | 抗震设防烈度为6度 |
| 二次结构 | 填充墙采用蒸压加气混凝土砌块（A3.5级/B06，干体积密度625kg/m3）。墙体位于土中时采用MU20烧结煤矸石砖，M10水泥砂浆砌筑。 |
| 砼强度等级 | 基础垫层采用C15；地下室外墙、筏板采用C30P8；框架柱（基础顶~9.65m C40、9.65m~35.45m C35、35.45m以上C30）；剪力墙与剪力墙连接的柱：基础顶~35.45m采用C35，35.45m以上采用C30；梁、板基础顶~9.65m采用C35，9.65m以上采用C30；楼梯C30；构造柱、过梁、圈梁采用C25； |
| 钢筋类别 | 种 类 | HPB300、HRB400 |
|  | 接头形式 | 水平钢筋连接：楼板钢筋采用搭接连接；梁钢筋直径12mm~14mm采用搭接，16mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接 竖向钢筋连接：剪力墙、框架柱钢筋直径12mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接。 |

### 制剂楼楼结构设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程地基 | 持 力 层 | 第2层粉质黏土（fak=180kPa) |
|  | 地下水位 | 自然地坪以下3m~4.9m（标高约100.8m） |
|  | 地下土质 | 粉土、粉质黏土、细砂 |
| 结构形式 | 基 础 | 独立基础 |
|  | 结 构 | 钢筋混凝土框架结构 |
|  | 结构抗震等级 | 抗震设防烈度为6度 |
| 二次结构 | 填充墙采用蒸压加气混凝土砌块（A3.5级/B06，干体积密度625kg/m3）。墙体位于土中时采用MU20烧结煤矸石砖，M10水泥砂浆砌筑。 |
| 砼强度等级 | 基础C30；框架柱（基础~5.15m C40、5.15m-9.55m C35、9.95m以上 C30）；梁板（基础顶~5.15m C35、5.15m以上C30）；楼梯C30；基础垫层采用C15；构造柱、过梁、圈梁采用C25； |
| 钢筋类别 | 种 类 | HPB300、HRB400； |
|  | 接头形式 | 水平钢筋连接：楼板钢筋采用搭接连接；梁钢筋直径12mm~14mm采用搭接，16mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接 竖向钢筋连接：剪力墙、框架柱钢筋直径12mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接。 |

## 医疗气体站结构设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程地基 | 持 力 层 | 第2层粉质黏土（fak=180kPa) |
|  | 地下水位 | 自然地坪以下3m~4.9m（标高约100.8m） |
|  | 地下土质 | 粉土、粉质黏土、细砂 |
| 结构形式 | 基 础 | 独立基础 |
|  | 结 构 | 钢筋混凝土框架结构 |
|  | 结构抗震等级 | 抗震设防烈度为6度 |
| 二次结构 | 填充墙采用蒸压加气混凝土砌块（A3.5级/B06，干体积密度625kg/m3）。墙体位于土中时采用MU20烧结煤矸石砖，M10水泥砂浆砌筑。 |
| 砼强度等级 | 基础C30；框架柱、梁板C30；基础垫层C15；构造柱、过梁、圈梁C25 |
| 钢筋类别 | 种 类 | HPB300、HRB400； |
|  | 接头形式 | 水平钢筋连接：楼板钢筋采用搭接连接；梁钢筋直径12mm~14mm采用搭接，16mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接 竖向钢筋连接：剪力墙、框架柱钢筋直径12mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接。 |

## 地下室结构设计概况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程地基 | 持 力 层 | 第2层粉质黏土（fak=180kPa) |
|  | 地下水位 | 自然地坪以下3m~4.9m（标高约100.8m） |
|  | 地下土质 | 粉土、粉质黏土、细砂 |
| 结构形式 | 基 础 | 独立基础 |
|  | 结 构 | 钢筋混凝土框架结构 |
|  | 结构抗震等级 | 抗震设防烈度为6度 |
| 二次结构 | 填充墙采用蒸压加气混凝土砌块（A3.5级/B06，干体积密度625kg/m3）。墙体位于土中时采用MU20烧结煤矸石砖，M10水泥砂浆砌筑。 |
| 砼强度等级 | 基础C30；框架柱、梁板C30；基础垫层C15；构造柱、过梁、圈梁C25 |
| 钢筋类别 | 种 类 | HPB300、HRB400； |
|  | 接头形式 | 水平钢筋连接：楼板钢筋采用搭接连接；梁钢筋直径12mm~14mm采用搭接，16mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接 竖向钢筋连接：剪力墙、框架柱钢筋直径12mm~22mm采用焊接，大于22mm时采用机械连接。 |

## 1.4 自然环境和场地条件

## （施工现场条件及水、电、道路及周边调查资料）

| 序号 | 内 容 | 条 件 概 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程环境条件 | 抗震设防烈度：6度；建筑场地类别：Ⅱ类。 |
| 2 | 地质条件及地上、地下情况 | 本工程处于第4层粉质粘土土层处，地质条件较好，不存在黄土湿陷等不利因素，地下水位较高需降水，周围及地下无其他障碍物。 |
| 3 | 现场水、电、路及三通一平 | 施工用临时水、电利用市政供给，场区紧邻市政主干道路，交通便利，场地平整。 |
| 4 | 排 水 | 场区周边有市政排水管网，生活及施工污水经过处理后可就近排放。 |
| 5 | 临 设 | 临时办公区位于场地西南角，职工生活区位于场地西北角已建立。 |

# 2. 编制依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》

2.2《中华人民共和国环境影响评价法》

2.3《中华人民共和国大气污染防治法》

2.4《中华人民共和国水污染防治法》

2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2.6《中华人民共和国固体废物污染防治法》

2.7《建设项目环境保护管理条例》

2.8《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

2.9《污水综合排放标准》GB8978-1996

2.10《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

2.11《建筑工程绿色施工规范》GBT50905-2014

2.12《绿色建筑评价标准》GBT50378-2014

2.13《绿色施工导则》

2.14《建筑工程绿色施工评价标准》GBT50640-2006

2.15《河南省绿色建筑评价标准》DBJ/T109-2014

2.16《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

2.17《建设部推广应用新技术管理细则》

2.18河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（试行）

# 3. 施工部署

## 3.1  编制原则与编制内容

3.1.1编制原则

1)最大限度地节约资源和能源，减少污染、保证施工安全，减少施工活动对环境造成的不利影响，实现与自然和社会的和谐发展。

2)贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型、环境友好型社会，通过采用先进的技术措施和管理，最大程度地节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影响。

3)实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现；是建设可持续发展的重大战略性工作；是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求;是实现节能减排目标的重要环节，对造福子孙后代具有长远的重要意义。

3.1.2编制内容

（1）环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案，采取有效措施，降低环境负荷；

（2）节材措施，在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节材优化，尽量避免工地现场材料浪费，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等；

（3）节水措施，根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施；

（4）节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施；

（5）节地与施工用地保护措施，施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。

## 3.2  绿色施工组织机构

成立以项目经理许永强为组长的“创建绿色施工示范工程领导小组”，设置设立5部1室（即生产部门、技术质量部门、安全部门、材料设备部门、经营部门和综合办公室等）6个管理部门作为项目绿色施工的职能管理部门。坚持管生产必须管环保的原则，建立健全岗位责任制，从组织上、制度上、经济上保证施工环境满足国家规定标准和当地环境保护部门标准。

3.2.1绿色施工组织机构图如下：

3.2.2组织机构人员分工及职责

项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员，在施工过程中实时监控，做好绿色施工。

绿色施工管理人员详见下表：

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许永强 | 项目经理 | 组长 | 作为第一责任人，全面负责本方案的实施。 |
| 2 | 张朝峰 | 项目副经理 | 副组长 | 作为执行责任人，全面贯彻落实绿色施工方案。 |
| 3 | 张小亮 | 项目书记 | 副组长 | 为本方案实施提供保障，做好宣传发动工作，跟踪解决处理实施中的偏差，组织进行方案实施总结。 |
| 4 | 李鹏轩 | 项目生产经理 | 组员 | 全面实施绿色施工方案，督促绿色施工方案的落实，负责绿色施工方案所需各种资源的保障。 |
| 5 | 张小亮 | 项目技术负责人 | 组员 | 作为检查监督责任人，组织绿色施工方案的编制，监督方案实施过程中的资料积累，提供绿色施工技术保障，及时纠正方案实施偏差，发现不符合要求时，坚决予以制止并及时改正，及时进行施工总结。 |
| 6 | 赵继鄂 | 项目安全员 | 组员 | 安全管理直接人员，全面检查落实实施过程的不安全因素 |
| 7 | 甘泉 | 项目施工员 | 组员 | 在技术负责人领导下，做好技术管理和指导工作。 |
| 8 | 赵宝林 | 项目资料员 | 组员 | 做好绿色施工记录，及时整理归档绿色施工记录。 |
| 9 | 李志军 | 项目材料员 | 组员 | 按绿色施工计划，及时做好各项材料的供应。 |
| 10 | 张钰洁 | 项目造价员 | 组员 | 按照施工进度要求，做好计划编制和成本核算。 |

3.2.3环境保护保证体系

现场建立健全施工环境保护体系，贯彻国家有关环境保护的法律、法规，定期不定期地召开环境保护的会议，研究项目环境保护工作落实情况，发现问题，及时处理解决，施工环境保护保证体系见下图：

## 3.3  实施管理

在绿色施工过程中对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

结合工程项目的特点，有针对性地对绿色施工作相应的宣传，通过宣传营造绿色施工的氛围。

定期对职工进行绿色施工知识培训，增强职工绿色施工意识。

## 3.4  评价管理

根据《建筑工程绿色施工评价标准》GBT50640和绿色施工方案，结合工程特点，对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺，按不同的阶段进行自我评估。

## 3.5  人员安全与健康管理

在施工方案中制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施，保障施工人员的长期职业健康。

根据实际场地合理布置施工现场，保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度，在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。

提供卫生、健康的工作与生活环境，加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理，明显改善施工人员的生活条件。

## 3.6  绿色施工的一般规定

1）定期组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识；定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好检查记录。项目部由技术部门组织对进入施工现场的所有自有员工、工程承包单位的领导及所有施工人员进行绿色施工知识及有关规定、标准、文件和其它要求的培训并进行考核，特别注重对环境影响大（如产生强噪声、扬尘、污水、固体废弃物等）的岗位操作人员的培训，以保证这些操作人员具有相应的环保意识和工作能力。

2）在施工现场的办公区和生活区应设置明显的有节水、节能、节约材料等具体内容的警示标识，并按规定设置安全警示标志。

3）分包单位应服从总包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责。总包与进入施工现场的各工程承包方签订《环境、职业健康安全保护责任书》。

4）管理人员及施工人员除按绿色规程组织和进行绿色施工外，还应遵守相应的法律、法规、规范、标准、当地和本公司的相关文件等。

# 4. 环境保护

## 4.1 扬尘控制

4.1.1总体要求

根据《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案（2018-2019年）》有关要求规定，扬尘治理必须遵循以下三大原则：

①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；

②施工过程中必须做到“六个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场路面百分之百硬化、拆除工地和土方工程百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输；

③城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌砼、禁止现场配置砂浆。

4.1.2项目部承担施工扬尘的防治工作，并对现场扬尘防治工作负总责，分包单位应服从项目部的管理，做好相关施工活动范围内的扬尘防治工作，项目部对分包工程的防治工作承担连带责任。

项目经理为项目扬尘防治的第一责任人，配备专职扬尘防治管理人员2人，负责施工现场的扬尘专项管理。

4.1.3现场具体措施：

⑴施工现场周边按着用地红线搭设彩板围挡，高度2.2米（城区不低于2.5m，其他路段不低于1.8m），围挡连续设置，除进出口大门外，不得有间断、敞开，底边采用300mm高240mm机砖砌筑通长封闭；围挡上部设置喷淋装置，每组间距为4.0m，定期喷淋洒水降尘；围挡立面内外设置文化宣传，主要内容为：企业文化、国家文明用语、现场有关安全和质量管理等；围挡设专人管理，负责立面的清洁和维修，确保围挡干净、整洁；工程结束前，不得拆除，如需拆除，需报集团公司相关处室审批。采用彩板搭设，即可重复利用又可挡噪声及粉尘，围墙外面按照集团公司CI管理手册设计。

⑵场地的封闭及绿化：现场内所有的临时道路场地采用250mm厚C30的混凝土硬化，施工场地采用200mm厚C25的混凝土硬化，不做利用的空地做成花池、草坪等绿化。生活区和办公区的地面优先选用广场砖、透水砖或植草砖铺设，不硬化或铺装的地面，全部植草或苗木绿化。施工场区临时裸露场地，采用防尘网等全覆盖，不留空地。

⑶砼现场不搅拌，全部采用商品混凝土，选定综合实力强的世纪混凝土有限公司；砂浆现场不搅拌，全部采用预拌砂浆，选定综合实力强的同泰预拌砂浆有限公司。

⑷散状颗粒物的防尘措施：施工现场严禁露天存放砂石等易扬尘材料，砂石等散体材料应集中堆放且覆盖；水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或严密遮盖；土方堆放时，临时用防尘网进行覆盖，并定时洒水，保持土壤湿润；钢材、木材、周转材料等物料分类分区存放，场地采取硬化处理防尘。

⑸车辆冲洗防尘：工地车辆出入口设置车辆自动冲洗装置，车辆冲洗安排专人负责，及时填写台账，且应经相关责任人签字，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，不污染场外道路环境；车辆冲洗装置的冲洗压力不小于0.3MPa，冲洗时间不少于3min；冲洗装置处设沉淀池，确保循环用水，沉淀池做好防渗处理，沉淀池以及排水沟内积存的污泥定期清理，并做好记录，沉淀池内的污水不经处理，不得直接排入市政管网。

⑹撒水防尘：常温施工期间，每天派专人定期撒水，将沉淀池内的水抽至撒水车内，边走边撒。撒水车前设置钻孔的水管，保证撒水均匀。

⑺土方开挖及桩基施工扬尘防治：土方作业面采用洒水等降尘措施，当天施工完毕后按要求及时覆盖，开挖完成后及时进行支护施工；现场截桩时，采取洒水湿润等防尘措施。

⑻主体结构施工扬尘控制：脚手架外侧满布密目式安全网，安全网应满足GB5725的要求，且网目数不小于2000目/100cm2，定期对外架安全网进行清洗，清洗周期不大于2个月；悬挑式脚手架底部采取硬质材料（竹木胶合板等）封闭，并及时清理封板上的垃圾或其他遗撒物，清理时应提前洒水，严禁采用掀起、拍打或吹风等方式清理，防止出现扬尘；脚手架上设洒水喷雾装置，沿外架周长方向水平间距不宜大于5m，垂直间距不宜大于30m；

切割、钻孔的防尘措施：齿锯切割木材时，在锯机的下方设置遮挡锯末挡板，使锯末在内部沉淀后回收。钻孔用水钻时，在下方设置疏水槽，将浆水引至容器内沉淀后集中处理。

钢筋接头：大直径钢筋采用直螺纹机械连接，减少焊接产生废气对大气的污染。大口径管道采用沟槽连接技术，避免焊接释放的废气体对环境的污染。

⑼建筑垃圾的处置：现场集中、分类设置垃圾池，施工中产生的垃圾分类堆放，采用防尘网严密遮盖，定期或不定期清运；可回收垃圾，如落地灰、砼等现场采用粉碎机粉碎分离后，用作场地硬化或当作回填土使用；楼层垃圾采取先洒水降尘后清扫的方法，并使用封闭式管道或装袋使用施工升降机清运，严禁高处随意抛洒；施工现场严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物；建筑垃圾运输委托当地经核准的运输单位，并于委托合同中明确扬尘防治的责任，建筑垃圾运输单位制定车辆管理制度，经审核同意后实施，定期对车辆进行维护和检测，保持车况完好、车容整洁、车辆牌号清晰；垃圾运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾处置核准文件和装卸双向登记卡，确保各项运营手续完备；垃圾运输车辆均应采取严格的密封密闭措施，切实做到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并且必须安装规定的时间、地点、线路运输和装卸；垃圾运输车辆在运输过程中应开启实时在线定位系统，严格实行“装、运、卸”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管系统监控之中。

在落实六个百分百治理措施的基础上，在施工现场临时道路两侧安装喷淋喷雾设施，在塔吊上安装喷雾设施。在现场安装冲洗设备抓拍摄像头，加强车辆冲洗管理。同时在现场安装现场降尘、检测系统，做到实时监测，其中包含一台PM2.5检测仪，一台PM10检测仪。该检测仪器能实时检测500米半径范围内pm2.5、pm10等各项大气指标，仪器通过网络发出实时信号至管理者手机，并与塔吊喷淋、道路喷淋等设备进行联动。

4.1.4扬尘监测方法

（1）测点的确定

在现场主出入口和扬尘重点区域安装扬尘检测与超标报警系统，远程监控设备应能覆盖项目90%以上区域，进行实时监测；系统包含一台PM2.5检测仪、一台PM10检测仪和噪声检测，该检测仪器能实时检测500米半径范围内PM2.5、PM10等各项大气指标，仪器通过网络发出实时信号至管理者手机。

（2）测量方法

①采用目测和检测仪相结合的的方法。

②测量的次数：每周不少于两次。

（3）扬尘控制限值 ：在仪器检测的基础上，采用目测控制

①土方作业阶段：作业区目测扬尘高度小于1.5米。

②结构、安装、装修阶段：作业区目测扬尘高度小于0.5米。

- 扬尘控制限值

扬尘监测与超标报警系统应在施工现场主出入口或季风下风向位置安装，当PM2.5浓度3h平均值大于等于78μg/m³或PM10浓度3h平均值大于等于115μg/m³时，应启动现场喷淋及其他应急措施。

4.1.5扬尘预警

（1）根据环境保护部《环境空气质量指数(AQI)技术规定》分级方法，空气质量指数(AQI)在201-300之间为重度污染；在301-500之间为严重污染。依据空气质量预报，同时综合考虑空气污染程度和持续时间，将空气重污染分为4个预警级别，由轻到重顺序依次为预警四级、预警三级、预警二级、预警一级，分别用蓝、黄、橙、红颜色标示，预警一级(红色)为最高级别。

(一)预警四级(蓝色)：预测未来1天出现重度污染；

(二)预警三级(黄色)：预测未来1天出现严重污染或持续3天出现重度污染；

(三)预警二级(橙色)：预测未来持续3天交替出现重度污染或严重污染；

(四)预警一级(红色)：预测未来持续3天出现严重污染。

项目部必须针对扬尘防治特点，采取洒水降尘、局部停工、全面停工等预警响应措施。

- 当按照《河南省重污染天气应急预案》启动II级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。

- 现场成立以项目经理许永强为组长，以生产经理张朝峰、技术经理张小亮为副组长，由扬尘防治管理员、施工员、安全员等组成的扬尘治理应急小组，负责协调各部门的扬尘治理工作，在空气质量重度污染天气到来时，立即起到应急预案，将扬尘污染控制在最低限度范围内。

（4）应急处置措施

①IV级应急预案处置措施：项目部扬尘治理小组，组织有关人员6小时内对所监管的在建工地，特别是土方挖填、土方装运、混凝土搅拌、锚杆、喷射混凝土等有可能造成扬尘的地带进行一次全面湿化处理，重点搞好监督检查，采取职能措施，控制扬尘污染。并每12小时将处置情况上报当地政府主管部门。

②III级应急预案处置措施：项目部扬尘治理小组，组织有关人员4小时内对所监管的在建工地，不得进行土方挖填、土方装运、喷射混凝土等施工，其余工序错时施工，以控制和减少扬尘。并每8小时将处置情况上报地政府主管部门。

③II级应急预案处置措施：项目部扬尘治理小组，组织有关人员3小时内对所监管的在建工地，工序错时施工，以控制扬尘污染。并每6小时将处置情况上报地政府主管部门。

④I级应急预案处置措施：项目部扬尘治理小组，组织有关人员2小时内责成工地内工程立即停工，对现场进行全面湿化，并派专人监管。并每4小时将处置情况上报地政府主管部门。

## 4.2 噪音与振动控制

现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）的规定。在施工场界对噪声进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524）。使用低噪声、低振动的机具，采取隔声与隔振措施，避免或减少施工噪声和振动。

4.2.1 一般噪声源

土方阶段：挖掘机、装载机、运输车辆、CFG桩钻孔机……等（土方开挖、基坑支护、桩基施工机械等）。

结构阶段：地泵、汽车泵、振捣器、混凝土罐车、支拆模板与修理、支拆脚手架、钢筋加工、电刨、电锯、人为喊叫、哨工吹哨、水电加工……等（钢筋、模板、砼、二次结构、水电暖通、垂直运输和水平运输施工机械等）。

装修阶段：拆除脚手架、石材切割机、空压机、电锯、电刨、电钻、磨光机……等。

4.2.2 一般要求

1）施工时间应安排在6:00—22:00进行，因生产工艺上要求必须连续施工或特殊需要夜间施工的，必须在施工前到工程所在地的建设行政主管部门提出申请经批准后，并在环保部门备案，并公告当地居民后方可施工，项目部协助建设单位做好周边居民工作。

2）施工场地的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧。尽量选用环保型低噪声振捣器，振捣器使用完毕后及时清理与保养。振捣混凝土时禁止接触模板与钢筋，并做到快插慢拔，应配备相应人员控制电源线的开关，防止振捣器空转。

3） 人为噪声的控制措施

（1）提倡文明施工，加强人为噪声的管理，进行进场培训，减少人为的大声喧哗，增强全体施工生产人员防噪扰民的自觉意识。

（2）合理安排施工生产时间，使产生噪声大的工序尽量在白天进行。

（3）清理维修模板时禁止猛烈敲打。

（4）脚手架支拆、搬运、修理等必须轻拿轻放，上下左右有人传递，减少人为噪声。

（5）夜间施工时尽量采用隔音布、低噪声震捣棒等方法最大限度减少施工噪声；材料运输车辆进入现场严禁鸣笛，装卸材料必须轻拿轻放。

（6）每年高考、中考期间，严格控制施工时间，不得夜间施工。

4）减少施工噪声影响，应从噪声传播途径、噪声源入手，减轻噪声对施工现场地外的影响。切断施工噪声的传播途径，可以对施工现场采取遮挡、封闭、绿化等吸声、隔声措施，从噪声源减少噪声。对机械设备采取必要的消声、隔振和减振措施，同时做好机械设备日常维护工作。施工现场场界噪声应符合下表规定：

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值（DB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 桩基 | CFG桩钻孔机等桩机 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

说明：6:00—22:00为昼间、22:00—次日6:00为夜间。

5）混凝土泵必须用隔音棚等材料进行临时封闭。

6） 强噪声机械设备用房

（1）要求：施工现场凡产生强噪声的机械设备（电锯、大型空压机、砼输送泵）必须封闭使用，电锯房门窗要做降噪封闭。

（2）尺寸：按现场实际使用情况确定。

4.2.3 噪声监测方法

（1）测点的确定

①主要以离现场边界最近对其影响最大的敏感区域为主要测点方位，并应在测量记录表中画出测点示意图。

②当噪声敏感区离现场边界的距离在50米之内时，应沿现场边界每50米为一测点，当距离在50-100米时，应沿现场边界每70米为一测点，大于100米时将现场边界线离敏感区最近点设为测点。

（2）测量条件

①测量仪器：普通声级计或等效声级计。

②气象条件：应选在无风、无雨的气候时进行。当风力为3级，测量时要加防风罩，风力为5级时，停止测量。

③测量时间：8:00—12:00；14:00—18:00；

夜间施工：22：00—6：00。

以产生噪声大的生产工序为主，包括机械噪声、混凝土振捣、模板的支拆与清理等。

（3）测量方法

①测量时仪器应距地面1.2米，距围墙1米。设置在慢档，每一测点读200个数据，用《噪声计算》软件计算后得出等效声级数值。

②测量的次数：每周两次。

（4）声级计使用要求

①项目部应配备声级计，并由专人保管使用。

②声级计为强检器具，必须进行周期检测，检测报告由资料员留存。

## 4.3 光污染控制

尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

设置焊接光棚：钢结构焊接部位设置遮光棚，防止强光外射对工地周围区域造成影响，对于板、钢筋的焊接，用废旧模板钉维护挡板。

控制照明光线的角度：工地周遍及塔吊上设置大型罩式灯，随着工地的进度及时调整罩灯的角度，保证强光线不射出工地外。施工工地上设置的碘钨灯照射方向始终朝向工地内侧，必要时在工作面设置挡光彩条布或者密目网遮挡强光。

## 4.4 水污染控制

施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》GB8978的要求。在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施。设置沉淀池、隔油池、化粪池。

具体措施：

雨水：雨水经过沉淀池后排入市政管网，由于场地全硬化，这样减轻了沉积物的数量。

污水排放：办公区设置水冲式厕所，在厕所附近设置化粪池，污水经过化粪池沉淀后排入市政管道。

设置隔油池：在工地食堂洗菜池、洗碗池下方设置二级隔油池。每天清扫、清洗，油物随生活垃圾一同收入生活垃圾桶，由专门养殖场收走。

沉淀池设置：二级沉淀池设置在西南角处，基坑抽出的水和清洗混凝土搅拌车、泥土车等的污水经过沉淀后，可再利用在现场撒水和混凝土养护等。

保护地下水环境。采用隔水性能好的复合边坡支护技术。在枯水期或地下水位持续下降时，基坑降水尽可能少地抽取地下水。

对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好渗漏液收集和处理。

## 4.5 土壤保护

保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土，及时覆盖砂石或种植速生草种，以减少土壤侵蚀；因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况，应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施，减少土壤流失。

沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象，及时清掏各类池内沉淀物，隔油池天天清理，排水沟和沉淀池每月清理两次。

对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等项目部统一回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运；废旧电池要回收，在领取新电池时交回旧电池，最后由项目部统一移交公司处理，避免污染土壤和地下水。

机械机油处理：在机械的下方铺设苫布，上面铺上一层沙吸油，最后集中找有资质的单位处理。

## 4.6 建筑垃圾控制

施工现场的固体废弃物对环境产生的影响教大，这些垃圾不易降解，对环境产生长期影响，制定建筑垃圾减量化计划：每万平方米的建筑垃圾不超过400吨。

加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于土石方类建筑垃圾，采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

该工程按照“减量化、资源化和无害化”的原则采取以下措施：

① 固体废弃物减量化：

通过合理下料技术措施，准确下料，尽量减少建筑垃圾。

实行“工完场清”等管理措施，每个工作在结束该段施工工序时，在递交工序交接单前，负责把自己工序的垃圾清扫干净。充分利用以建筑垃圾废弃物的落地砂浆、混凝土等材料。

提高施工质量标准，减少建筑垃圾的产生，如提高墙、地面的施工平整度，一次性达到找平层的要求，提高模板拼缝的质量，避免或减少漏浆。

尽量采用工厂化生产的建筑构件，减少现场切割。

② 固体废弃物资源化

废旧材料的再利用：利用废弃模板来钉做一些维护结构,如遮光棚，隔音板等；利用废弃的钢筋头制作楼板马凳，地锚拉环等。利用木方、胶合板来搭设道路边的防护板和后浇带的防护板。每次浇注完剩余的混凝土用来浇注预制过梁、门窗砼预制块和地沟盖板等小构件。

③ 固体废弃物分类处理

垃圾分类处理，可回收材料中的木料、木板由胶合板厂、造纸厂回收再利用。

非存档文件纸张采用双面打印或复印，废弃纸张最终与其他纸制品一同回收再利用。

废旧不可利用钢铁的回收：施工中收集的废钢材，由项目部统一回收再利用。

办公使用可多次灌注的墨盒，不能用的废弃墨盒由制造商回收再利用。

## 4.7 地下设施、文物和资源保护

施工前调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

# 5. 节材与材料资源利用

## 5.1 节材措施

①图纸会审时，审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。

②根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存。

③现场材料堆放有序。储存环境适宜，措施得当，保管制度健全，责任落实。

④材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

⑤采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。

⑥优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。

⑦应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的90％以上。

⑧选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺、促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。如结构砼采用清水砼墙、顶面免抹灰施工工艺，省去容易开裂的砂浆抹灰层。

⑨施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率；优化钢筋配料，先截长料、后下短料、综合配料，短料使用钢筋对焊机接长；粗钢筋连接采用直螺纹连接，竖向钢筋采用电渣压力焊机接长，减少不必要的搭接接头；钢筋损耗率不宜高于施工图计算量的1.5%，节约钢材用量；混凝土实际使用量不宜高于图纸预算量，混凝土浇筑之前仔细核对图纸、精确计量，并在将要浇筑完成前进行现场估方，确保最后两车混凝土运输量的准确，剩余的少量砼和泵车料斗内的少量砼，可以加工制作预制过梁、门窗砼预制块以及地沟盖板等，综合利用避免浪费。

## 5.2 结构材料

①使用商品混凝土和预拌砂浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。

②优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。

③利用一次结构浇筑剩余混凝土制作过梁、门窗砼预制块；填充墙施工前，充分发挥技术人员的作用，用BIM软件制作加强块墙体排砖图，减少加气块的切割和损耗。

## 5.3 围护材料

①门窗、屋面、外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保密封性、防水性和保温隔热性。

②门窗采用密封性、保温隔热性能、隔音性能良好的断桥铝型材和low-E玻璃等材料。

③屋面材料、外墙材料具有良好的防水性能和保温隔热性能。屋面或墙体等部位的保温隔热系统采用专用的配套材料，以加强各层次之间的粘结或连接强度，确保系统的安全性和耐久性。

④当屋面或墙体等部位采用基层加设保温隔热系统的方式施工时，应选择高效节能、耐久性好的保温隔热材料，以减小保温隔热层的厚度及材料用量。

⑤根据建筑物的实际特点，优选屋面或外墙的保温隔热材料系统和施工方式，以保证保温隔热效果，并减少材料浪费。

⑥加强保温隔热系统与围护结构的节点处理，尽量降低热桥效应。针对建筑物的不同部位保温隔热特点，选用不同的保温隔热材料及系统，以做到经济适用。

## 5.4 装饰装修材料

①贴面类材料在施工前，进行总体排版策划，减少非整块材的数量。

②采用非木质的新材料或人造板材代替木质板材。

③防水卷材、油漆及各类涂料基层必须符合要求，避免起皮、脱落。各类油漆及粘结剂应随用随开启，不用时及时封闭。

④各类预留预埋应与结构施工同步。

⑤木制品及木装饰用料、玻璃等各类板材等宜在工厂采购或定制。

⑥采用自粘类片材，减少现场液态粘结剂的使用量。

## 5.5 周转材料

①选用优质耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具，提高木模板、方木等材料的周转次数。

②优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。

③模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、钢框竹模、竹木胶合板。

④施工前应对模板工程的方案进行优化。多层建筑使用可重复利用的模板体系，模板支撑宜采用工具式支撑。

⑤现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到80％。

## 5.6 其它材料

利用车库、地下室设备坑，做临时用水和消防水池，减少水池砌筑、抹灰所用的材料。塔吊喷淋所用的蓄水池采用2m3塑料或钢制水罐，比传统水池即降低了材料损耗，又减少了建筑垃圾，且可以周转利用。

# 6.  节水与水资源利用

## 6.1 提高用水效率

施工现场必须采用先进的节水施工工艺，制定科学合理的节水措施，加强用水设施的日常维护管理，在广大员工中广泛开展节约用水宣传。

①在施工现场砌筑排水沟和集水池，收集雨水和降水井内排出的水，用于施工现场喷洒路面、绿化浇灌。现场搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。

②施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。

③采用合同管理，在与劳务签订合同时，将劳务生活用水用电包含在劳务费内，现场安装水电表计量，通过合同和经济手段，倒逼劳务队加强自身管理，降低水电等能源消耗。

④现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。

⑤施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。

## 6.2 非传统水源利用

①基坑降水阶段，采用抽取的地下水作为养护用水、冲洗用水和绿化用水。

②现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，降水抽取的地下水或采集的雨水等，尽量不使用市政自来水。

③采取措施，大量使用节水用具，制定用水管理制度，加大节约用水奖罚，力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。

# 7.  节能与能源利用

## 7.1 节能措施

①能源节约教育：施工前对于所有的工人进行节能教育，树立节约能源的意识，养成良好的习惯。在电源控制处，贴出“节约用电”、“人走灯灭”等标志，在厕所部位设置声控感应灯等，以达到节约用电的目的。

②制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

③优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

④办公用品严格管理，日常打印非正式文件采用双面打印，节约每一张纸。

⑤施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

⑥在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

⑥设立耗能监督小组：项目工程部设立临时用水、临时用电管理小组，设立负责人，除日常的维护外，还负责监督过程中的使用，发现浪费水电人员、单位则予以处罚。

⑦选择利用效率高的能源：食堂使用液化天然气，其余均使用电能。不使用煤球等利用率低的能源，同时也减少了大气污染。

## 7.2 机械设备与机具

①建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。

②选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

③合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

## 7.3 生产生活及办公临时设施

①利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光。

②临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。

③合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，设置室内温度控制指标，夏季空调温度不得低于26℃，冬季空调温度不得高于18℃，节约用电。

## 7.4 施工用电及照明

①临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置，采用声控、光控等节能照明灯具。

②照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

③采用合同管理，降低合理劳务办公生活用电。在与劳务签订合同时，将劳务生活用水用电包含在劳务费内，现场安装水电表计量，通过合同和经济手段，倒逼劳务队加强自身管理，降低水电等能源消耗。

# 8. 节地与施工用地保护

## 8.1 临时用地指标

①根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施：临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

②平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角。

## 8.2  临时用地保护

①对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

②红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

③利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

## 8.3  施工总平面布置

①施工总平面布置科学、合理，充分利用原有构筑物、道路、管线为施工服务。

②采用科学组织，合理划分施工段，提高场地利用率。本项目共5栋楼，将各单位工程和地下车库合理划分施工段，制剂楼待车库和病房楼及门诊医技楼主体封顶后施工，利用制剂楼位置作为钢筋集中加工区和木工集中区，待车库完工后，将钢筋加工区和木工区移到车库顶板。这样即提高了场地的利用率，节约了材料，减少了扬尘。

③施工现场的仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

④临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，便于周转使用，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动彩板房，生活区与生产区分开布置。

⑤施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。

⑥临时设施布置应注意远近结合，努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。该最大限度的减少对原有土地生态环境的影响。

# 9. 环境保护工作的内业资料

## 9.1建筑施工场地示意图

要求内容应包括各种污染源位置：强噪声机械设备、垃圾站、砼输送泵、食堂、油料库、砂石料场、水泥库、脱模剂存放地点的位置及现场周围情况（敏感区）。

## 9.2施工现场环境保护措施

施工各阶段的控制措施和扬尘（粉尘）的控制、噪声的控制、污水的控制、施工垃圾的控制、油品及化学用品（脱模剂）的控制。如在噪声敏感区内施工，当结构升高时，应在结构周围悬挂隔音布，减少噪声传播等具体措施。

## 9.3环境保护自保体系

（1）环境管理组织机构图

（2）环境保护工作责任区划分

（3）环保员职责

（4）现场洒水小组名单

## 9.4环保活动及自检整改记录

项目部环保体系人员每月活动两次并留存记录。活动内容包括：学习环境保护法律法法规及文件、会议讨论、现场自查，对检查出的问题制定整改措施等。

## 9.5噪声、扬尘自我监控记录

每周进行两次噪声监测并留存记录。

## 9.6环境保护教育考核记录要求

（1）对新入厂人员进行教育培训，登记并保留试卷。

（2）针对施工现场不同岗位、不同人员每月进行两次职工应知应会宣贯、学习法律法规等，并做好相应记录。

## 9.7自检表  (施工现场检查评分记录表<环境保护>)

（1）每月进行两次，根据现场实际情况进行评分，扣分要写明原因。

（2）针对扣分点要填写《文明安全施工检查问题整改记录》。

## 9.8施工工地环境保护审批表/夜施许可证

## 9.9固体废弃物清运协议

## 9.10有关环保法律法规、标准、文件单独存放。

# 10．职业健康与安全

## 10.1  场地布置及临时设施建设

1）施工现场设置专门的办公区和生活区，分别设置有办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、吸烟室及盥洗设施等临时设施。

2）办公室设在厂区北侧，未处于坠落半径区域内，不需搭设防砸蓬。

3）施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证书。建设工程竣工一个月内，临建设施全部拆除。

4）严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

## 10.2  作业条件及环境安全

1）施工现场采用方钢为骨架的钢板围挡，高度2.5m。

2）在施工现场设置标志牌（注明工程名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，项目经理姓名、联系电话、开竣工日期以及施工许可证批准文号等内容）和企业标识，按规定应有现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板，公示突发事件应急处置流程图（包括领导小组名单、联系电话及常用急救电话等内容）。

3）应采取保护措施，确保与建设工程毗邻的建筑物、构筑物安全和地下管线安全。

4）施工现场高大脚手架、塔式起重机等大型机械设备应与架空输电导线保持安全距离。

5）防护架、防护棚距施工现场一侧应设置警示灯、警示旗、间距6米，防护架下必须设置灭火器。

6）对建设工程周边临街人行道路、车辆出入口采取硬质安全防护措施，夜间应设置照明指示装置。

7）施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。

8）在不同的施工阶段及施工季节、气候和周边环境发生变化时，施工现场应采取相应的安全技术措施，达到文明安全施工条件。施工现场应按照建设工程施工现场安全防护标准的具体要求，完善各项安全防护措施，确保施工生产安全。

## 10.3  职业健康

1）施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明。

2）定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和体检，指导操作人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品。

3）特种作业人员必须持证上岗，按规定着装，并佩戴相应的个人劳动防护用品。对施工过程中接触有毒、有害物质或具有刺激性气味可被人体吸入的粉尘、纤维，以及进行强噪声、强光作业的施工人员，应佩戴相应的防护器具（如护目镜、面罩、耳塞等）。劳动防护用品的配备应符合《个体防护装备选用规范》（GBT11651-2008）规定。施工人员配备安全帽、安全带及与所从事工种相匹配的安全鞋、工作服等个人劳动防护用品。

4）施工现场应采用低噪声设备，推广使用自动化、密闭化施工工艺，降低机械噪声。作业时，操作人员应戴耳塞进行听力保护。

5)在粉尘作业场所，应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防尘口罩； 焊接作业时，操作人员应佩戴防护面罩、护目镜及手套等个人防护用品。

6)高温作业时，施工现场配备防暑降温用品，合理安排作息时间。

7)施工现场防水作业、油漆作业要注意通风。

## 10.4  卫生防疫

1)施工现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准。

2)宿舍、食堂、浴室、厕所应有通风、照明设施，日常维护应有专人负责。

3)食堂应有相关部门发放的有效卫生许可证，各类器具规范清洁，炊事员应持有效健康证。

4)厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带定期（每周）消毒。

5)生活区应设置密闭式容器，垃圾分类存放，定期灭蝇，及时清运。

6)施工现场应设立医务室，配备保健药箱、常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。

7)施工人员发生传染病、食物中毒、急性职业中毒时，应及时向发生地的卫生防疫部门和建设主管部门报告，并按照卫生防疫部门的有关规定进行处置。

# Text boxes

环保小组组长：许永强

环保小组副组长：张小亮

环保小组副组长：张朝峰

经营管理负责人：张钰洁

技术质量负责人：张小亮

综合办公室负责人：岳晓华

安质管理负责人：赵继鄂

资料负责人：赵宝林

材料设备负责人：李志军

生产负责人：李鹏轩

施工环境保护保证体系

工作保证

组织保证

制度保证

经济保证

环境保护领导小组

编制实施性环境保护措施

各项环境保护制度

包  保

责任制

建立组织保证制度，做好职工环境保护思想教育，把环保工作列入议事议日程，经常了解环境保护情况，及时发现问题，有针对地性加强环境保护工作措施。

按设计文件和施工组织设计要求进行落实

抓好环境保护日常管理；建立健全环境保护责任制；定期进行环境保护检查

奖   罚

措   施

经  济

兑  现

施 工 现 场 作 业 队

实现施工环境保护目标